MERIMASKUN KUNTA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

10.02.2004

PÄIVITYS 20.12.2006

Alkuperäinen suunnitelma		Päivitys

10.02.2004				20.12.2006

Työ nro 03051				503-C7824

# Suunnitelman TARKISTUKSET

Merimaskun kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmaa on tarkistettu seuraavasti:

Versio	Päiväys	Laatija

10.2.2004	KON-INS Kari Vehmas Oy

Alkuperäinen suunnitelmaraportti

Versio	Päiväys	Laatija

20.12.2006	    Suunnittelukeskus Oy, Turun aluetoimisto

Muutostoimenpide:   Raportin tiedot päivitetty vastaamaan

nykytilannetta kunnassa. Päivitettyjä kohtia: Vesi- ja jätevesi-

määrät, asukas- ja liittyjämäärät, kehittämistoimenpiteet.

Versio	Päiväys	Laatija

Muutostoimenpide:

Versio	Päiväys	Laatija

Muutostoimenpide:

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	5

1. PERUSSELVITYKSET	6

1.1 SUUNNITTELUALUE	6

1.2 VÄESTÖ JA ELINKEINOT	6

1.3 KAAVOITUS, MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ	6

1.4 VEDENHANKINTA JA JAKELU	7

1.4.1 Vesi- ja liittymismaksut	8

1.4.2 Vesijohtoverkosto	8

1.4.3 Verkoston ulkopuoliset alueet	9

1.4.4 Pohjavesivarat	9

1.5 VIEMÄRÖINTI JA JÄTEVEDENKÄSITTELY	10

1.5.1 Viemäriverkosto	10

1.5.2 Jätevesimaksut	10

1.5.3 Jäteveden käsittely	10

1.5.4 Verkoston ulkopuoliset alueet	12

1.5.5 Vesistön tila jätevesien purkualueella	13

1.6 VESIHUOLLON VALVONTAORGANISAATIO	14

1.7 VESIHUOLLON TALOUS	14

1.7.1 Verkostolaitteiden nykyarvo	14

1.7.2 Vesihuollon investointivaraukset budjetissa	14

1.7.3 Puhtaan veden ja jäteveden hinta	14

1.8 YMPÄRISTÖKUNTIEN VESIHUOLTO	14

1.9 YHTEENVETO LÄHIKUNTIEN VESIHUOLTOYHTEISTYÖSTÄ	17

2. VESIHUOLLON KEHITYSNÄKYMÄT	18

2.1 VÄESTÖENNUSTEET	18

2.2 TALOUSVEDEN KULUTUKSEN JA JAKELUN KEHITYS	18

2.3 JÄTEVESIMÄÄRÄN JA JÄTEVEDEN KÄSITTELYN KEHITYS	18

2.5 NYKYISEN VESIHUOLLON RIITTÄVYYS	19

3. VESIHUOLLON TAVOITTEET	20

3.1 KUNNAN VESIHUOLLON TAVOITTEET	20

3.2 RAHOITUKSEN JA TUKEMISEN PERIAATTEET	20

4. VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET	22

4.1 VEDEN HANKINTA JA VESIJOHTOVERKOSTO	22

4.1.1 Yhteenveto vedenhankinnan ja vesijohtoverkoston ongelmista	22

4.1.2 Esitys veden hankinnan ja vesijohtoverkoston kehittämistoimenpiteistä	22

4.2 JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA VIEMÄRIVERKOSTO	23

5. VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA	24

5.1 TEKNISET SUUNNITELMAT	24

5.2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISRATKAUSIT	24

5.2.1 Veden hankinta ja vesijohtoverkosto	24

5.2.2 Jätevesien käsittely ja viemäriverkosto	24

5.3 VESIHUOLLON ORGANISAATIO	25

5.4 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET	25

5.5 VESIHUOLLON TOIMINTA-ALUE	25

5.5.1 Vesilaitoksen toiminta-alue-ehdotus	25

5.5.2 Viemärilaitoksen toiminta-alue-ehdotus	25

5.6 KIINTEISTÖKOHTAINEN VESIHUOLTO	26

Veden hankinta	26

Jäteveden käsittely	26

5.7 TOIMINTAVARMUUS JA VARAUTUMINEN POIKKEUSTILANTEISIIN	27

Sammutusvesihuolto	27

Varautuminen poikkeus- ja häiriötilanteisiin	27

Yhteistyön kehittäminen	27

5.8 TOIMENPIDEOHJELMA	27

6. YHTEENVETO	29

# JOHDANTO

Vesihuoltolain (119/2001) 5 § 2 mom:n mukaan kunnan tulee laatia ja pitää ajan tasalla koko kunnan aluetta koskeva vesihuollon kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelma ei ole kuntaa tai muita tahoja sitova oikeusvaikutteinen suunnitelma, vaan vesihuollon tavoitteita määrittelevä asiakirja.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma Merimaskun kuntaan on laadittu yhteistyössä kunnan ja konsultin kesken. Kunnan edustajina olivat kunnan rakennusmestari Jari Nordlund ja Jari Koskinen. Konsulttina toimineessa KON-INS Kari Vehmas Oy:ssä hankkeesta on vastannut insinööri Sari Peuralahti.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma on päivitetty Merimaskun kunnan toimeksiannossa Suunnittelukeskus Oy:ssä. Kunnan edustaja päivitystyössä on ollut kunnan rakennusmestari Jari Nordlund. Suunnittelukeskus Oy:ssä päivitystyöstä on vastannut diplomi-insinööri Marjo Sairanen.

# 1. PERUSSELVITYKSET

## 1.1 SUUNNITTELUALUE

Merimaskun kunta on pinta-alaltaan 101 km2. Vesistöä pinta-alasta on noin puolet. Maapinta-ala on 50,41 km2. Kunta koostuu 94 saaresta. Suuri osa Merimaskusta sijaitsee Otavan saarella. Vakituista asutusta on kuudella saarella. Vesihuollon kehittämissuunnitelman suunnittelualueeksi määritettiin koko Merimaskun kunnan alue.

## 1.2 VÄESTÖ JA ELINKEINOT

Merimaskun kunnan väkiluku 31.10.2006 oli 1 595. Noin puolet väestöstä asuu Särkänsalmen asemakaavoitetulla alueella sekä siihen liittyvillä Hellemaan palstoitussuunnitelma-alueella ja yksittäisillä omakotitonteilla. Kirkonkylän taajama on syntynyt ilman detaljisuunnitelmia ja sen asemakaava on hyväksytty valtuustossa vuonna 2001. Haja-asutusalueiden asutus sijoittuu tavanomaisille omakotitonteille taikka maatilojen talouskeskusalueille.

Merkittävä osa Merimaskun rannoista on rakennettu. Siitä pysyvää asutusta on harvakseltaan ja suurin osa on tavanomaista mökkiasutusta. Kesämökkien määrä oli 31.05.2006 1 017. Kesäasukkaiden määrä on siten yli kaksinkertainen kunnan väkilukuun verrattuna, kun yhtä kesäasuntoa kohden lasketaan neljä henkilöä.

Työpaikat jakautuvat kunnan alueella seuraavasti:

- palvelut 56,2 %

- maa- ja metsätalous 15,7 %

- jalostus 23,3 %

- muut 4,8 %

Maa- ja metsätaloudella on keskeinen merkitys haja-asutusalueiden elinkeinona. Maanviljelys perustuu lähinnä erikoisviljelyyn. Maatilojen lukumäärä on 40 ja peltopinta-ala on noin 1 200 ha. Merimaskussa on yksi sikatila, yksi nautakarjatila ja kaksi kanalaa.

Merimaskun kasvullinen metsäala on n. 1 500 ha, jonka vuotuinen (vero)tuotto on runsaat 3 800 m3. Kunnassa on muutama kalastuksesta kokonaan tai osittain toimeentulonsa saavaa perhettä. Pääasiallinen kalastusmuoto on verkko- ja rysäkalastus. Merimaskussa ei enää nykyään ole kalankasvattamoja.

## 1.3 KAAVOITUS, MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ

Merimasku on mukana Varsinais-Suomen seutukaavassa. Seutukaava on vahvistettu kahdessa vaiheessa. Seutukaava 2 vahvistettiin 3.4.1986. Seutukaava määrittää loma-asutuksen määrän rantaviivan pituuden perusteella. Merimasku on jaoteltu seutukaavassa osa-alueisiin, joihin on vahvistettu mitoitus, jonka mukaan rantakilometriä kohti saadaan rakentaa 3 – 10 omarantaista loma-asuntoa. Muuhun kuin loma-asutukseen osoitetun rannan osuus ei saa alittaa 40 % ja 50 % kokonaisrantaviivasta. Mitoitukset riippuvat osa-alueesta.

Noin puolet kunnan läntisen merialueen saarista on varattu maa- ja metsätaloustarkoitukseen, jossa tulee ottaa huomioon ulkoilun, ympäristöarvojen ja suojelun tarpeet. Samaan tarkoitukseen on lisäksi varattu Hevosluoto, Villivuori, Päkinniemi, Taattisten järven länsiosan rannat ja Mälsälän kaakkoispuolen saaret. Virkistystarkoituksiin on varattu Karjalaisten ja Rauduisten kylissä Velkuan tien pohjoispuoliset alueet sekä Aikkolan niemen Salorannan alue. Suojelualueita ovat Kaasavuori ja Kattilavuoren alue. Lisäksi on erinäinen määrä suojelukohteita sekä Taattisten järven vesiensuojelualue.

Varsinais-Suomen alueelle ollaan laatimassa kokonaismaakuntakaavaa, jota valmistellaan seutukunnittain. Maakuntakaava korvaa seutukaavan. Merimaskun kunta kuuluu yhdessä Askaisten, Lemun, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Rymättylän, Sauvon, Vahdon ja Velkuan kanssa Turun seudun kehyskuntiin. Turun seudun kehyskuntien maakuntakaavatyö käynnistyi maakuntavaltuuston tekemällä päätöksellä 2.6.2003. Tavoitteena on, että maakuntakaava vahvistetaan vuosina 2008 – 2009.

Yleiskaava käsittää koko Merimaskun kunnan alueen. Merimaskussa on voimassa lähes koko kuntaa koskeva 27.2.2006 hyväksytty oikeusvaikutteinen yleiskaava sekä 10 asemakaavaa ja 19 ranta-asemakaavaa.

Merimaskun rakennusjärjestys on tullut voimaan 5.3.2002 ja se määrittää mm. rakennuspaikkojen vähimmäiskoot. Haja-asutusalueilla rakennuspaikan vähimmäiskoko on 3 500 m2 ja yleiskaavan mukaisilla M-1 –alueilla rakennuspaikkaa kohti on oltava vähintään 3 ha maa-aluetta. Vesistön rannalla olevan vakituisen asuinrakennuksen rakennuspaikan vesistöön tai vesijättöön rajoittuvan rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 50 m ja rakennuspaikan pinta-alan vähintään 6 000 m2. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 m. Saunarakennuksen saa rakentaa lähemmäs rantaviivaa, etäisyyden tulee kuitenkin olla vähintään 10 m.

## 1.4 VEDENHANKINTA JA JAKELU

Kunnan vedenhankinnasta ja jakelusta vastaa Merimaskun vesihuoltolaitos. Merimaskun kunnalla on aikaisemmin ollut käytössä oma vedenottamo, joka sijaitsee Taattistenjärven pohjoispuolella. Taattisten vedenottamolla on kaksi rengaskaivoa ja yksi porakaivo. Vedenottamon vedenottokapasiteetti on 120 m3/d. Vesi on rautapitoista ja ottamolla on vedenkäsittelynä raudanpoisto. Vedenottamolta joulukuussa 1993 otetut raakavesinäytteet osoittivat, että veden radioaktiivisuus oli liian suuri. Vesinäytteet ovat osoittaneet myös muita puutteita veden laadussa ja mm. Särkän alueelta asukkaat jättivät valituksen vedenlaadusta vuonna 1994. Vedenottamo olisi vaatinut suuren saneerauksen toimintansa jatkamiseksi ja veden laadun parantamiseksi, joten vuonna 1972 käyttöönotettu vedenottamo poistettiin käytöstä heinäkuussa 1994. Porakaivoon on jälkeenpäin asennettu sähköpainike, jotta kuntalaiset voivat hakea vettä kaivosta tarvittaessa ja paloautot voivat täyttää säiliöitään. Vanha vedenottamo pystytään kunnostamaan noin kahdessa viikossa käyttökuntoon, jos siihen on kriisitilanteessa tarvetta.

Vedenottamon sulkemisen jälkeen Merimaskun kunta on ostanut vetensä kuntayhtymä Raision – Naantalin vesilaitokselta. Vesi ostetaan Naantalista ja sitä myydään edelleen ostohinnalla Rymättylälle. Vuonna 2005 Merimaskun kunta osti vettä 128 106 m3 ja siitä myytiin edelleen Rymättylän kunnalle 78 808 m3. Verkostoon pumpattu vesimäärä oli vuonna 2005 51 046 m3. Merimaskun kuntalaiset kuluttivat 41 014 m3. Laskutetun ja hankitun vesimäärän erotus on näin ollen 10 032 m3. Laskuttamattoman vesimäärän osuus oli noin 20 %. Vuonna 2006 tammikuusta marraskuuhun Merimaskun kunta oli ostanut vettä Naantalista 130 353 m3. Taulukossa 1 on esitetty Merimaskun talousveden kulutus- ja laskutustietoja sekä vesijohtoverkostoon liittyneet vuosilta 1995 – 2005.

Taulukko 1. Merimaskun Naantalista ostama vesimäärä, Rymättylälle edelleen myöty vesimäärä, Merimaskun kuluttajilta laskutettu vesimäärä, verkostoon liittyneet kiinteistöt sekä asukkaat vuosina 1995 – 2005.

| Vuosi | Merimaskun ostama vesimäärä [m3] | Rymättylään myyty vesimäärä [m3] | Laskutettu vesimäärä [m3] | Verkostoon liittyneet kiinteistöt [kpl] | Verkostoon liittyneet asukkaat [as] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 134 872 | 84 689 | 46 669 |  |  |
| 1996 | 112 300 | 61 280 | 47 202 |  |  |
| 1997 | 121 554 | 75 704 | 42 986 |  |  |
| 1998 | 128 882 | 79 008 | 41 288 |  |  |
| 1999 | 125 266 | 81 910 | 42 300 |  |  |
| 2000 | 132 152 | 64 088 | 66 662 |  |  |
| 2001 | 135 378 | 74 427 | 60 679 |  |  |
| 2002 | 140 134 | 94 375 | 35 672 |  |  |
| 2003 | 118 444 | 68 519 | 39 070 | 310 | 947 |
| 2004 | 123 460 | 69 354 | 39 822 |  |  |
| 2005 | 128 106 | 78 808 | 41 014 | 351 | 1 070 |

Vesijohtoverkostoon on liittynyt 351 taloutta, joista 17 on kesämökkejä. Loput kiinteistöt ovat hoitaneet vedenhankintansa kiinteistökohtaisin menetelmin. Pääasiassa vesi hankitaan pora- ja rengaskaivoin. Vesiosuuskuntia ei ole muodostettu, vaikka asukaslähtöistä yhteistyötä vedenhankinnassa onkin esiintynyt.

### 1.4.1 Vesi- ja liittymismaksut

Veden kulutusmaksuksi on 2006 päätetty 1,28 €/m3 + alv 0,28 €/m3, yhteensä 1,56 €/m3. Verkostoon liittyminen maksaa 840,94 € + 0,9 € x kerrottu kerrosala.

### 1.4.2 Vesijohtoverkosto

Vuonna vesijohtoverkostoon 2005 liittyjiä oli 351 taloutta, joista 17 oli kesämökkejä (yht. n. 1 070 as.). Liittymisaste oli noin 67 %. Pieni osa vesijohdosta on kesävesijohtoja, joilla toimitetaan vettä vain kesäasukkaille. Kesävesijohto suljetaan talveksi.

Vesijohtoverkosto kattaa Kirkonkylän, Mojoisten, Hellemaan, Särkänmaan, Ritaniemen, Saaristolaiskylän, Sannaisten ja Järvensuun alueet. Lisäksi vesijohtoon voi liittyä vesijohdon runkolinjan varrelta. Vesijohtoverkosto kattaa tärkeimmät asuinkeskittymät. Merkittävimmät vedenkuluttajat ovat maatilat sekä kunnan kiinteistöt kuten koulu, päiväkoti, vanhustentalot ja terveystalo.

Kirkonkylän vesijohtoverkostoa on uusittu ja lisätty. Sannaisten ja Järvensuun verkostot ovat uusia alueita.

Mälsälän kylään on vireillä vesiosuuskuntahanke, jonka tarkoituksena on rakentaa vesijohto Vaivion ja Mustiken saariin. Mäntylänrinteen kaava-alueelle tullaan rakentamaan kunnallistekniikka. Rakennustyöt on tarkoitus tehdä vuosina 2008 – 2009. Naantaliin on suunnitteilla rakentaa toinen runkovesijohto yhtä aikaa siirtoviemärin kanssa.

Merimaskun vesijohtovesi tulee Raision – Naantalin vesilaitokselta. Naantalista tuleva runkovesijohto alittaa Särkänsalmen ja haarautuu Merimaskun rannassa. Toinen haara johtaa vettä Merimaskun keskustaan ja toinen jatkuu Rymättyläntien vartta Rymättylän kuntaan. Merimaskun ja Rymättylän verkostonäytteissä on havaittu kohonneita heterotrofisia pesäkelukuja ja nitriittipitoisuuksia. Verkostossa otetut näytteet ovat täyttäneet vuonna 2006 Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 laatuvaatimukset ja –suositukset. Kuntayhtymä Raision – Naantalin vesilaitokselta lähtevä vesi on kuitenkin lähes poikkeuksetta ollut moitteetonta ja pitoisuudet ovat selvästi täyttäneet talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja tavoitteet.

Heterotrofisten bakteerien esiintyminen Merimaskussa ja Rymättylässä kertoo, että verkostoon on pitkien viipymien ja vähäisen virtaaman vuoksi päässyt kertymään sakkaumia ja kasvustoa, jotka heikentävät veden laatua. Joissain virtausolosuhteissa kertymät voivat irrota ja aiheuttaa lyhytaikaista näkyvää haittaa samentamalla tai värjäämällä veden. Heterotrofiset bakteerit muuttavat mm. vedessä esiintyvän haitattoman ammoniumtypen nitriittitypeksi, jolle on annettu terveysperusteinen raja-arvo.

Ongelmat johtuvat kuntien omista verkostoista, joten Kuntayhtymä Raision – Naantalin vesilaitos ei pysty kloorausta lisäämällä poistamaan esiintyneitä ongelmia. Vähän klooratun tai klooraamattoman pohjaveden syöttäminen verkostoihin heikentää tilannetta entisestään. Ongelmien poistamiseksi Merimaskun ja Rymättylän kuntien tulee toteuttaa verkostoissaan kunnossapitotoimia.

### 1.4.3 Verkoston ulkopuoliset alueet

Kunnan vesijohtoverkoston ulkopuolelle Merimaskussa jää noin 525 vakituista asukasta. Yksityisiä vesiosuuskuntia ei Merimaskussa ole. Alueellista asukkaiden yhteistyötä on vedenhankinnassa esiintynyt Sannaisten alueella, Kukolaistentien varrella sekä Mälsälän kylässä. Sannaisten vesihuoltohanke on edennyt siten, että alueelle on rakennettu vesijohto. Mälsälän kylään Vaivion ja Mustiken saariin on myös suunnitteilla rakentaa vesijohto. Mälsälään on vireillä vesiosuuskuntahanke vesijohdon rakentamiseksi.

Kiinteistökohtaisia kaivoja Merimaskussa on runsaasti. Joissakin kaivoissa ongelmana on suolavesi. Radonpitoisuutta esiintyy pienissä määrin. Radonpitoisuudesta on tehty erillinen tutkimus 80-luvulla, mutta tutkimus ei johtanut toimenpiteisiin. Yksi suurimmista ongelmista kaivoissa on veden riittämättömyys. Yleisesti kaivovedenlaatua heikentää rannikkoalueilla tyypilliset haitta-aineet. Haitta-aineita ovat lähinnä rauta ja mangaani sekä kloridi. Raudan ja mangaanin aiheuttamat haitat ovat lähinnä haju- ja makuhaittoja sekä saostumien muodostumista. Rauta ja mangaani värjäävät myös vesikalusteet ja pyykin ruskeaksi. Korkea kloridipitoisuus kaivovedessä aiheuttaa mm. putkistojen syöpymistä.

Asukkaat tutkituttavat kaivovetensä itse ja hankkivat tarvittavat puhdistuslaitteet mahdollisuuksien mukaan. Kunta neuvoo asukkaita kaivovesien laadun tarkkailussa ja puhdistuslaitteiden hankinnassa. Kuntalaisilla on mahdollisuus hankkia vesinäytepullot esim. Naantalin terveyskeskuksesta ja tutkituttaa veden laadun Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ssä.

### 1.4.4 Pohjavesivarat

Merimaskun kunnan alueella on yksi luokiteltu pohjavesialue, Taattisten pohjavesialue. Rauduisten pohjavesialue on poistunut luokiteltujen pohjavesialueiden listalta. Lisäksi kunta on tutkituttanut Talanpään pohjavesialueen.

Taattisten pohjavesialue on kallioperän ruhjeiden risteyskohtaan syntynyt saven peittämä hiekkamuodostuma. Alue on kokonaispinta-alaltaan 0,44 km2. Alue kuuluu pohjavesiluokkaan I ja sen antoisuus on 150 m3/d. Muodostumisalueen pinta-ala on 0,25 km2. Taattisten pohjavesialueella sijaitsee kunnan vanha, käytöstä poistettu Taattisten vedenottamo. Ottamolta saatava pohjavesi muodostuu aluetta ympäröivillä moreeni- ja kallioalueilla. Osa ottamon pohjavedestä voi olla Taattistenjärvestä rantaimeytynyttä vettä.

Rauduisten ja Talanpään pohjavesialueet ovat luokittelemattomia pohjavesialueita, sillä ne on tutkimuksissa todettu soveltumattomiksi vedenhankintaan.

## 1.5 VIEMÄRÖINTI JA JÄTEVEDENKÄSITTELY

Merimaskun kunnan jätevesiviemäriverkoston jätevedet johdetaan Merimaskun kunnan jätevedenpuhdistamolle. Puhdistamo on otettu käyttöön vuonna 1987. Puhdistetut jätevedet johdetaan Särkänsalmen merialueelle Järvensuun kylässä. Jätevesien johtamisesta on Länsi-Suomen vesioikeus antanut päätöksen 29.5.1998. Uutta lupapäätöstä on Merimaskun kunnan jätevedenpuhdistamolle haettava vuoden 2007 loppuun mennessä.

### 1.5.1 Viemäriverkosto

Kunnan viemäriverkostoon oli vuonna 2005 liittynyt 239 taloutta, joista 1 oli kesämökki (yht. n. 720 as). Liittymisaste oli noin 45 %.

Merimaskun viemäriverkosto kattaa tärkeimmät asuinkeskittymät. Viemäriverkostoon on liitetty Hellemaan, Särkänrinteen, Muntterinmäen, Meripirtin, Taattistenjärven, Järvensuun, Kirkonkylän ja Saairstolaiskylän alueet sekä koulun ja päiväkodin alueet.

Järvensuun, Kirkonkylän ja Saaristolaiskylän verkostot ovat uusia viemäriverkostoon liitettyjä alueita. Saaristolaiskylän viemäröintihanke käynnistyi asukkaiden aloitteesta.

Mäntylänrinteen kaava-alueelle tullaan rakentamaan kunnallistekniikka. Rakennustöiden suunniteltu ajankohta on vuosina 2008 – 2009. Naantaliin rakennetaan siirtoviemäri jätevesien johtamiseksi Raision jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Siirtoviemäri rakennetaan vuosina 2007 – 2008. Siirtoviemäri on tarkoitus toteuttaa yksilinjaisena. Siirtoviemärin yhteyteen rakennetaan jätevedenpumppaamo.

Tulevaisuudessa mahdollisesti viemäröitäviä alueita ovat Kukolaisten tien alue, Jaakkolan alue, Iskolantien alkuosa, Varpusuontien alkuosa, Horjan alue ja Killaistentien alue. Viemäröinnit toteutetaan, mikäli se on taloudellisesti kannattavaa.

Viemäriverkostossa on nykyään kahdeksan jätevedenpumppaamoa. Merimaskun kunnan viemäriverkoston pumppaamot ovat Hellemaan pumppaamo, Tärkkisten pumppaamo, koulun pihan lähettyvillä Mojoisten pumppaamo sekä Kirkonkylässä on kolme pumppaamoa ja Saaristolaiskylän viemärilinjalla on kaksi pumppaamoa.

Sadevedet johdetaan pääasiassa avo-ojin vesistöihin. Merimaskussa erillinen sadevesiviemäri on rakennettu Järvensuun alueelle. Sadevesiviemäri toteutetaan rakennettaessa vesihuoltoa uusille alueille. Tulevaisuudessa sadevesiviemäri tullaan rakentamaan mm. Mäntylänrinteen kaava-alueelle. Rakennusten kuivatusvesistä on Merimaskun rakennusjärjestyksessä määrätty, että pinta- ja kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin.

### 1.5.2 Jätevesimaksut

Jätevesimaksu Merimaskussa on 1,25 €/m3 + alv 0,35 €/m3, yhteensä 1,6 €/m3. Viemäriliittymän liittymismaksu on 4,2 € x kerrottu kerrosala.

### 1.5.3 Jäteveden käsittely

Merimaskun kunnan jätevedenpuhdistamo sijaitsee Särkänsalmen ranta-alueella ja on otettu käyttöön vuonna 1987. Jätevedenpuhdistamo on bioroottoripuhdistamo, jossa fosfori poistetaan jälkisaostuksena PAX-18 –kemikaalilla. Lisäksi prosessiin voidaan syöttää ajoittain kalkkia pH:n ja alkaliteetin nostamiseksi.

Puhdistamon mitoitusarvot ovat:

BOD7-kuorma			90 kg/d

Virtaama Qkesk			390 m3/d

Virtaama qmit			32 m3/h

Asukasvastineluku (ALV)		1 200 asukasta.

Puhdistamolla on vuonna 2005 käsitelty 239 kiinteistön ja yhden kesämökin jätevedet. Merimaskun Saaristolaiskylän jätevedet on johdettu siirtoviemäriä pitkin puhdistamolle 27.8.2004 lähtien. Saaristolaiskylässä oli vuonna 2004 18 kiinteistöä.

Vuonna 2005 puhdistettu vesimäärä oli 52 641 m3 eli keskimäärin 144 m3/d. Käsitellyt jätevedet johdetaan Merimaskun ja Naantalin Luonnonmaan väliseen särkänsalmeen. Ohituksia ei vuonna 2005 ollut. Puhdistamon hyvän toiminnan takaamiseksi on hule- ja vuotovesien osuutta puhdistamolle tulevasta jätevedestä saatava pienemmäksi verkostoa kunnostamalla.

Taulukossa 2 on esitetty Merimaskun jätevedenpuhdistamon jätevesitietoja sekä viemäriverkostoon liittyneet vuosilta 2003 – 2005.

Taulukko 2. Merimaskun jätevesipuhdistamolle johdettu ja laskutettu jätevesimäärä sekä verkostoon liittyneet kiinteistöt

| Vuosi | Jätevesimäärä | Ohitukset | Laskutettu vesimäärä | Verkostoon liittyneet kiinteistöt | Verkostoon liittyneet asukkaat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m3] | [m3] | Verkosto [m3] | [m3] | Laskuttamaton [%] | [kpl] | [as] |
| 2003 | 31 329* | 160 |  | 28 584 | 9 | 207 | 625 |
| 2004 | 49 356 | 3 303 | 110 | 28 919 | 41 |  |  |
| 2005 | 52 641 | - | - | 30 929 | 41 | 239 | 720 |

* Virtaamamittari oli rikki. Osa virtaamatiedoista arvioitu.

Länsi-Suomen vesioikeuden 29.5.1998 antaman päätöksen nro 30/1998/4 mukaan jätevedet on käsiteltävä niin, että vesistöön johdetun jäteveden BOD7ATU-arvo on enintään 15 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus enintään 1,0 mg/l. Vastaavien puhdistustehojen tulee olla vähintään 90 %. Jätevesien käsittelyssä on pyrittävä mahdollisimman hyvään ammoniumtypen poistoon. Arvot lasketaan vuosikeskiarvoina mahdolliset ohijuoksutukset, ylivuodot ja poikkeustilanteet mukaan lukien. Jätevedenpuhdistamon lupaehdot tulevat tarkistettavaksi, mikäli jätevedenpuhdistamolle haetaan uutta lupaa. Uutta lupaa on haettava vuoden 2007 loppuun mennessä.

Merimaskun kunnan jätevedenpuhdistamo täyttää lupapäätöksen pitoisuus- ja puhdistustehovaatimukset. Nitrifikaatio on puolittaista. Taulukossa 3 on esitetty Merimaskun jätevedenpuhdistamon puhdistetun jäteveden pitoisuudet sekä puhdistamon puhdistusteho.

Taulukko 3. Vesistöön johdetun jäteveden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuosina 2003 - 2005.

|  | Pitoisuus (mg/l) | Teho (%) |
| --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| BOD7ATU | 6,5 | 8,7 | 17 | 4,9 | 98 | 96 | 93 | 98 |
| CODCr | 52 | 49 | 63 | 50 | 91 | 92 | 86 | 90 |
| Fosfori | 0,96 | 0,95 | 0,74 | 0,51 | 92 | 91 | 91 | 95 |
| Liukoinen fosfori |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |
| Typpi | 41 | 45 | 43 | 46 | 46 | 23 | 6,9 | 15 |
| Ammoniumtyppi | 32 | 31 | 26 | 28 | 58* | 47* | 45* | 49* |
| Kiintoaine | 10 | 13 | 21 | 7,0 | 97 | 97 | 93 | 98 |

* Nitrifikaatioaste

Lupaehdot ylittävät arvot on lihavoitu

Vuoden 2004 BOD – arvon lupaehdon ylitys johtui runsaista ohituksen määristä ja niiden vaikutuksesta puhdistamon tulokseen. Puhdistamon tulos ilman ohituksia täytti puhdistamolle asetetut lupaehdot selvästi.

Jäteveden ylijäämäliete kuljetetaan Raision keskuspuhdistamolle kuivatettavaksi. Ylijäämälietettä syntyi vuosien 2002, 2003, 2004 ja 2005 aikana 468 m3, 416 m3, 536 m3 ja 526 m3.

Puhdistamolle tulee aika ajoin vuotovesiä melko runsaasti, jotka vaikeuttavat puhdistamon toimintaa. Puhdistamon hyvän toiminnan takaamiseksi on sade- ja vuotovesien osuutta puhdistamolle tulevasta jätevedestä saatava pienennettyä.

### 1.5.4 Verkoston ulkopuoliset alueet

Viemäriverkoston ulkopuolelle jää n. 875 vakituista kunnan asukasta ja lähes kaikki kesäasukkaat. Vuonna 2005 kesämökeistä vain yksi oli liittynyt viemäriverkostoon, kun mökkejä oli hieman alle 1 020. Viemäriverkoston ulkopuolelle jäävät alueet ovat haja- ja loma-asutusalueita sekä pienet saaret Merimaskun kunnan alueella. Paikoin viemäröinnin ulkopuolella on rakennettuja kiinteistöjä melko tiheästikin.

Pääasiassa vanhojen kiinteistöjen jätevedet on johdettu kahden saostuskaivon kautta avo-ojaan tai maastoon. Myös perinteisiä ulkokäymälöitä on edelleen runsaasti käytössä, lähinnä loma-asunnoissa. Kuivakäymälät on sijoitettava vähintään 20 metrin etäisyydelle rantaviivasta.

Merimaskun kunnan asettamat vaatimukset uusille rakennettaville kiinteistöille jätevesien osalta ovat vuodesta 1997 saakka olleet seuraavat. Mustat jätevedet on johdettava umpisäiliöön ja harmaat jätevedet johdetaan kahden saostuskaivon kautta maaperäkäsittelyyn kiinteistöissä, joissa on vesivessa ja sijaitsevat rantavyöhykkeellä (0 – 200 m rannasta). Jos kiinteistö sijaitsee rantavyöhykkeen ulkopuolella, on kaikille jätevesille riittänyt 3 saostuskaivoa ja maaperäkäsittely. Jos maaperä on imeytykseen sopivaa, käytetään maaperäkäsittelynä maahanimeytystä, muuten rakennetaan maasuodatus. Jätevesien maahanimeytys- tai suodatuskentän vähimmäisetäisyys rantaviivasta on 30 metriä. Pohjavesialueilla jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty.

Pääasiassa pienillä saarilla sijaitseville kiinteistöille vesivessa ei ole sallittu. Vaatimuksena jätevesien käsittelyssä on tällöin kaksi saostuskaivoa ja maaperäkäsittely harmaille vesille, jos vesi tulee kiinteistölle paineellisena. Jos käyttövesi tuodaan ämpärillä tms. riittää harmaiden jätevesien käsittelyksi yksi saostuskaivo ja imeytyspallo.

Saostuskaivo- ja umpikaivolietteen sekä muiden vastaavien lietteiden vastaanottopaikka on Raision kaupungin keskuspuhdistamon lietteiden vastaanottoasema. Saostuskaivoista tuleva liete voidaan myös kompostoida, kuten kiinteistöillä, jotka sijaitsevat pienillä saarilla, on tapana.

### 1.5.5 Vesistön tila jätevesien purkualueella

Merimaskun kunnan jätevedenpuhdistamolla käsitellyt jätevedet johdetaan mereen noin 30 metrin syvyydelle Merimaskun ja Naantalin Luonnonmaan väliseen Särkänsalmeen. Purkupaikka sijaitsee Särkänsaaren kaakkoispuolella Särkänsalmen sillan edustalla. Merimaskun ja Särkänsalmen välillä on tiepenger, johon on tehty 90 – luvulla aukko virtauksen parantamiseksi.

Särkänsalmen veden tilaa on seurattu vuodesta 1980 velvoitetarkkailututkimuksin. Tarkkailututkimukset on tehnyt Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Veden vaihtuvuus on puhdistamon purkualueella hyvä, mutta vesi on yleensä kesällä kerrostunut lämpötilaerojen vuoksi. Syvänteen pohjalla on kerroistuneisena aikana happivajausta, mutta ilmeiseisti happi ei ole loppunut kokonaan ennen syyskiertoa. Tarkkailutulosten perusteella purkualueen vesi on yleensä lievemmin rehevää kuin Askaistenlahdella, mutta rehevämpää kuin Kotkanaukolla. Tuotantokerroksen fosfori- ja klorifyllipitoisuuden sekä perustuotantukyvyn mukaan jätevesien purkupaikan ja sen ympäristön sekä vertailualueiden vesi on rehevää tai lievästi rehevää. Käyttökelpoisuusluokitukseltaan purkupaikan ja sen ympäristön sekä vertailualueiden veden laatu on vaihdellut hyvästä tyydyttävään ollen useimmiten tyydyttävä. Jätevesien purkupaikalla veden hygieeninen tila pinnassa on ollut vesistöjen yleisen käyttökelpoisuusluokituksen (Suomen Ympäristökeskus 2001) viime vuosina erinomainen. Jäteveden purkupaikalla pohjassa veden ammoniumtyppipitoisuus on ollut hieman koholla.

Pohjaeläintutkimuksen mukaan purkuvesistön ja sen lähiympäristön tilanne on säilynyt samana. Havaittuja lajeja oli niukasti ja niiden yksilömäärät olivat pieniä. Pohja on luokitukseltaan aikaisempien tutkimusten tapaan puolilikaantunut.

Vuonna 2002 pohjan happitilanne oli huono, jolloin pohjasedimentistä liukeni ravinteita takaisin veteen. Vuonna 2004 alueen vesien tilaa heikensi runsas ohitusten määrä jätevedenpuhdistamolla, jotka johtuivat puhdistamon korjaustoimenpiteistä. Tällöin alueen vedet olivat tarkkailututkimusten tulosten perusteella pitkäaikaisia keskiarvoja rehevämpiä.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n tekemän vedenlaatututkimusten perusteella purkualueen ja muiden havaintopaikkojen sekä vertailualueiden veden laatu ei merkittävästi eronnut toisistaan, joten jätevedenpuhdistamolta johdettujen vesien vaikutusta ei pystytty erottamaan muusta kuormituksesta.

Merimaskun puhdistettujen jätevesien lisäksi purkuvesistöä kuormittaa kesä- ja haja-asutuksen puhdistamattomat jätevedet sekä maataloudesta johtuva haja-kuormitus. Maatalouden haja-kuormitusta tulee Särkänsalmen alueelta ja eteenkin Taattistenjärven laskuojan kautta purkuvesistöön. Tällä hetkellä purkuvesistön kuormittajia ovat myös Porhonkallion matkailukeskus sekä Raision kaupungin Kesärannan leirikeskus. Matkailukeskus ja leirikeskus liitetään viemäriin alueelle rakennettavan siirtoviemärin valmistuttua.

Tiepenkereen pohjoispuolella olevan Merimaskun kunnan pienvenesataman kuormitus on pieni. Puhdistamolta johdettavien jätevesien vaikutus tiepenkereen pohjoispuolella on olematon. Penkereen pohjoispuolisen syvänteen huono tila on johtunut virtauksen estymisestä sekä kalankasvatuksesta ja hajakuormituksesta.

Kalankasvatuslaitokset olivat aikaisemmin merkittäviä kuormittajia, mutta viimeisen Särkänsalmessa sijainneen laitoksen toiminta päättyi vuoteen 1996. Etelämpänä Kotkanaukolla Tanilassa olevan laitoksen toiminta keskeytyi vuoden 1997 lopussa.

## 1.6 VESIHUOLLON VALVONTAORGANISAATIO

Vesihuollon ja ympäristöasioiden vastuuhenkilöinä Merimaskun kunnassa toimivat kunnan rakennusmestari Jari Nordlund, vesilaitoksen ja jätevedenpuhdistamon hoitaja Harri Viholainen sekä rakennustarkastajan vuorotteluvapaan sijainen Ari Eskola (syksyyn 2007 asti). Rakennustarkastajan virasta vuorotteluvapaalla on Jari Koskinen.

## 1.7 VESIHUOLLON TALOUS

Uudessa vesihuoltolaissa säädetään yleisesti sekä talousveden että viemäröinnin maksuista. Vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta käyttömaksua. Perittävien maksujen tulee kattaa laitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksu peritään kiinteistön käyttämän veden sekä poisjohdettavan veden määrästä ja laadusta. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua, perusmaksua ja muita maksuja laitoksen palveluista. Vesihuoltolaissa on mainittu kustannusten kattamisen periaate eli maksujen tulee perustua todellisiin kustannuksiin, niiden tulee olla tasapuolisia ja niihin voi sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Eri alueilla voi olla erisuuruisia liittymismaksuja ja perusmaksuja, mikäli eroavaisuudet johtuvat kustannusten oikeasta kohdentamisesta. Esimerkiksi haja-asutusalueella, josta jätevedet johdetaan paineellisena runkoviemäriin, voidaan periä korkeampaa käyttömaksua.

1.1.2002 alkaen on vesihuoltolaitoksen kirjanpito pitänyt eriyttää kunnan kirjanpidosta. Jos vesihuoltolaitos on osa kunnan organisaatiota eli kunnan liikelaitos, tulee kunnan edelleen päättää maksujen yleisistä perusteista. Myös verkostolaitteet tulisi investoida.

### 1.7.1 Verkostolaitteiden nykyarvo

Vesijohtoverkoston arvoksi on laskettu 289 648,80 € ja viemäriverkoston arvoksi 415 999,55 € (kirjanpitoarvo 31.12.2005). Yhdysvesijohdon arvo on 13 969,59 € (kirjanpitoarvo 31.12.2005).

### 1.7.2 Vesihuollon investointivaraukset budjetissa

Vesihuollon (vesi- ja viemärilaitos) investointikustannuksiin on kunnan budjetissa vuodelle 2007 varattu noin 330 000 €.

Vuonna 2005 vesihuollon tase oli 51 509,50 € alijäämäinen.

### 1.7.3 Puhtaan veden ja jäteveden hinta

Merimaskuun puhdas vesi johdetaan Kuntayhtymä Raision – Naantalin vesilaitokselta. Naantaliin maksettavan veden hinta on 0,78 €/m3 + alv 0,17 €/m3, yhteensä 0,95 €/m3.

Jäteveden puhdistuskustannukset Merimaskun jätevedenpuhdistamolla ovat 0,82 €/m3.

## 1.8 YMPÄRISTÖKUNTIEN VESIHUOLTO

Merimaskun ympäristökuntiin on katsottu kuuluvaksi Askainen, Lemu, Masku, Naantali, Nousiainen, Raisio, Rymättylä, Turku ja Velkua.

Askainen

Talousvetensä Askainen ostaa kuntayhtymä Masku – Nousiainen vesilaitokselta.

Jätevetensä Askainen toimittaa Lemun kunnan jätevedenpuhdistamolle. Tulevaisuudessa jätevedet johdetaneen Raisioon käsiteltäväksi. Raision jätevedenpuhdistamon mitoituksessa on otettu huomioon myös mahdollinen Askaisten jätevesien johtaminen Raisioon käsiteltäväksi. Askaisista on rakennettu runkoviemäri Lemuun, jota on tarkoitus jatkaa Maskuun ja edelleen Raisioon.

Askainen on ollut osallisena Länsivyöhykkeen vesihuoltoyhteistyön kehittämistutkimuksessa. Muita länsivyöhykkeen kuntia ovat Lemu, Masku, Mietoinen, Mynämäki, Nousiainen, Rusko, Vahto ja Velkua.

Lemu

Lemu ostaa talousvetensä kuntayhtymä Masku – Nousiainen vesilaitokselta.

Lemulla on oma jätevedenpuhdistamo. Puhdistamolla käsitellään myös Askaisten jätevedet. Tulevaisuudessa jätevedet johdetaan mahdollisesti Raisioon käsiteltäväksi.

Lemu on ollut osallisena Länsivyöhykkeen vesihuoltoyhteistyön kehittämistutkimuksessa. Muita länsivyöhykkeen kuntia ovat Askainen, Masku, Mietoinen, Mynämäki, Nousiainen, Rusko, Vahto ja Velkua.

Masku ja Nousiainen

Maskulla ja Nousiaisilla on vesilaitoskuntayhtymä. Molempien kuntien alueella on omia vedenottamoita, joista toimitetaan käsittelemätöntä pohjavettä kuntien vesijohtoverkostoihin. Kuntayhtymän verkosto on yhteydessä Raision vesijohtoverkkoon, josta on tarvittaessa mahdollista saada lisävettä. Masku – Nousiainen vesilaitos ky toimittaa vettä myös mm. Askaisiin, Lemuun ja Velkualle.

Masku – Nousiainen vesilaitoskuntayhtymän purkuedellytyksiä selvitetään. Jatkossa kuntayhtymän tehtävät on tarkoitus järjestää joko osakeyhtiömuotoisesti tai isäntäkuntamallilla.

Maskusta on tarkoitus rakentaa runkojohto Raisioon, jonka kautta on mahdollista ostaa Turun Seudun vesi Oy:ltä tekopohjavettä 2 000 m3/d. Masku – Nousiainen vesilaitoskuntayhtymä on valtuutettu neuvottelemaan molempien kuntien puolesta Turun Seudun vesi Oy:n kanssa. Masku – Nousiainen vesilaitokselle on varattu mahdollisuus lunastaa vettä 2 000 m3/d Raision kapungilta. Maskun ja Nousiaisen kunnat neuvottelevat Raision kanssa runkojohdon rakentamisesta.

Maskun ja Nousiaisen kunnat sekä Masku – Nousiainen vesilaitoskuntayhtymä ovat osallisena Länsivyöhykkeen vesihuoltoyhteistyön kehittämistutkimuksessa. Selvitystyön tuloksena alueelle on esitetty toimintamallia, jossa vesihuoltopalveluiden organisointi keskitetään ns. keskuskuntaan. Keskuskunnaksi on ehdotettu Nousiaista. Toimintaa ohjaamaan perustetaan yhteislautakunta. Muita länsivyöhykkeen kuntia ovat Askainen, Lemu, Mietoinen, Mynämäki, Rusko, Vahto ja Velkua.

Maskun ja Nousiaisten jätevedet käsitellään Raision puhdistamolla.

Raisio ja Naantali

Kuntayhtymä Raision – Naantalin vesilaitos sijaitsee Raisiossa ja se käyttää raakavetenään Raisionjoen vettä. Vesilaitos toimittaa vettä myös Merimaskulle ja Rymättylälle ja tarvittaessa Masku – Nousiainen vesilaitos ky:lle. Raision – Naantalin vesilaitoksella on mahdollisuus hankkia lisävettä Turusta.

Raisiosta on suunnitteilla rakentaa runkojohto Maskun ja Nousiaisten sekä Mynämäen suuntaan. Raisiossa on kaavoitettu vt 8 varrelle alueita, joiden kunnallistekniikka rakennettaneen vuonna 2007. Rakentamisessa on syytä huomioida jo tässä vaiheessa mahdollinen vesien johto Maskuun, Nousiaisiin ja Mynämäelle.

Raisio käsittelee jätevetensä omalla jätevedenpuhdistamolla. Naantalin jätevedet on johdettu Raisioon käsiteltäväksi vuodesta 1998 lähtien. Lisäksi Raisiossa käsitellään myös Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen jätevedet.

Raision jätevedenpuhdistamoa on saneerattu vuosien 2003 – 2006 aikana. Saneeraushankkeen vastoinkäymisten takia Lounais-Suomen ympäristökeskus keskeytti koetoimintailmoitukseen perustuneen toiminnan laitoksella ja velvoitti jätevedenpuhdistamoa hakemaan toiminnalleen ympäristölupaa. Lupaa on haettava vuoden 2006 loppuun mennessä.

Naantaliin Luonnonmaalle on rakenteilla siirtoviemäri, jonka kautta alueen sekä myös Merimaskun ja aikanaan Rymättylän kuntien jätevedet tullaan johtamaan Raisioon käsiteltäväksi.

Rymättylä

Rymättylään talousvesi ostetaan Merimaskulta ja Merimasku ostaa veden Naantalilta. Vesi johdetaan Kuntayhtymä Raision – Naantalin vesilaitokselta. Rymättylällä on myös oma vedenottamo.

Rymättylällä on oma jätevedenpuhdistamo.

Raision jätevedenpuhdistamon saneeraushankkeen ongelmista johtuen Raisio ei ole tällä hetkellä ole kiinnostusta lisäkuormituksen vastaanottamiseen. Raision puhdistamon mitoituksessa on varauduttu puhdistamaan laitoksella myös Merimaskun ja Rymättylän jätevedet.

Turku

Turun vesilaitoksella on vireillä seudullisia vesihuoltohankkeita. Näistä merkittävimmät ovat Virtaanharjun seudullista vedentarvetta palveleva tekopohjavesihanke sekä Kakolan kallioon sijoitettava seudullinen jätevedenpuhdistamo.

Turku ottaa vetensä Aurajoesta ja Paimionjoesta sekä käyttää osaksi Virttaankankaan pohjavettä. Turusta on yhteys Raisio – Naantalin vesilaitoksen vesijohtoverkostoon.

Turun Seudun Vesi Oy on osakeyhtiö, jonka omistajia ovat Kaarina, Lieto, Naantali, Paimio, Parainen, Piikkiö, Raisio ja Turku. Turun Seudun Vesi Oy toimii alueellaan veden tukkutoimittajana. Turun Seudun Vesi Oy:llä on vireillä Virttaankankaan tekopohjavesihanke, jossa Kokemäenjoen vettä imeytetään Virttaankankaaseen ja muodostunutta tekopohjavettä pumpataan vesijohtoverkostoon. Virttaankankaan tekopohjavesihankkeen tarkoituksena on turvata alueen vesihuolto. Tekopohjavesihankkeelle on myönnetty ympäristölupa (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto) ja toiminnan on tarkoitus käynnistyä 2008 – 2010.

Turun vesilaitoksen viemäröintialueen jätevedet puhdistetaan keskuspuhdistamolla. Turun seudun puhdistamo Oy rakentaa Kakolan kalliopuhdistamoa, jonka on tarkoitus olla käyttövalmis vuonna 2009. Turun seudun puhdistamo Oy:n osakaskuntia ovat Turku, Kaarina, Lieto, Paimio, Piikkiö ja Rusko.

Velkua

Velkuan kunnalla on sopimus veden ostamisesta Masku – Nousiainen vesilaitos kuntayhtymältä. Kunnalla on sopimus myös Askaisten kanssa, jonka kautta runkovesijohto kulkee Velkualle. Velkualla on yksi vedenottamo, joka toimii varavesilähteenä.

Velkualla on oma jätevedenpuhdistamo.

Velkua on ollut osallisena Länsivyöhykkeen vesihuoltoyhteistyön kehittämistutkimuksessa. Muita länsivyöhykkeen kuntia ovat Askainen, Lemu, Masku, Mietoinen, Mynämäki, Nousiainen, Rusko ja Vahto.

## 1.9 YHTEENVETO LÄHIKUNTIEN VESIHUOLTOYHTEISTYÖSTÄ

Merimaskun ja sen lähikuntien vesihuoltoyhteistyö on melko tiivistä jo nykyisellään erityisesti vesijohtoverkoston osalta. Myös varavesilähteitä on kunnissa tarjolla. Merimaskun kunnan oma vesilaitos on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se pystytään ottamaan varavesilähteeksi tarvittaessa suhteellisen pienellä varoitusajalla.

Merimasku ostaa nykyään vetensä kuntayhtymä Raision – Naantalin vesilaitokselta. Muita suurempia vesilaitoksia, jotka mahdollisesti voisivat toimittaa Merimaskun tarvitseman veden, on Turun vesilaitos sekä Masku – Nousiainen kuntayhtymä. Merimaskun kunnan pitää huolehtia vesijohtoverkostonsa kunnosta, jotta hyvä veden laatu voidaan jatkossa taata.

Merimaskun kunta on selvittänyt mahdollisuutta yhdistää vesijohtoverkostonsa Askaisten vesijohtoverkostoon. Verkostojen yhdistämien hyödyttäisi molempia kuntia lisäämällä veden kiertoa ja varmistamalla sen saatavuutta. Hankkeen kannattavuutta selvitetään mm. kartoittamalla vesijohtoon liittymisestä kiinnostuneet kiinteistöt.

Merimaskun vesijohtoverkosto yhdistetään toisella yhdysvesijohdolla Naantalin verkostoon. Yhdysvesijohto rakennetaan siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä.

Jätevedet käsitellään nykyisin Merimaskun kunnan omalla jätevedenpuhdistamolla. Laitokselle on haettava uutta lupaa Länsi-Suomen vesioikeudelta vuoden 2007 loppuun mennessä. Merimasku on neuvotellut jätevesien johtamisesta Naantalin kautta Raisioon käsiteltäväksi. Siirtoviemärin ja toisen yhdysvesijohdon suunnittelu ja rakentaminen Merimaskusta Naantalin on aloitettu.

# 2. VESIHUOLLON KEHITYSNÄKYMÄT

## 2.1 VÄESTÖENNUSTEET

Väestönkasvu pyritään pitämään pitkällä ajalla noin 3 prosentin suuruisena. Se merkitsee tällä hetkellä noin 40 – 50 asukkaan vuosittaista lisäystä. Tilastokeskuksen väestönkasvuennuste on Merimaskun tavoitteita pienempi (taulukko 4).

Taulukko 4. Väestönkasvuennuste (Tilastokeskus 20.9.2004)

| Vuosi | Asukkaita |
| --- | --- |
| 2010 | 1 789 |
| 2020 | 2 056 |
| 2030 | 2 240 |

Kesäasukkaiden ei arvioida enää paljon lisääntyvän, koska rannat ovat jo melko täyteen rakennettuja. Vuonna 2005 kesäasuntoja oli hieman alle 1 020. Lopullisen kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 1 050 kesäasuntoa. Kesäasuntoa kohden voidaan laskea neljä henkilöä.

## 2.2 TALOUSVEDEN KULUTUKSEN JA JAKELUN KEHITYS

Lähitulevaisuudessa on rakenteilla uusia kaava-alueita, joille rakennetaan vesihuoltoverkosto. Lisäksi on suunnitteilla muita vesihuoltohankkeita, jotka toteutuessaan tuovat uusia liittyjiä vesihuollon piiriin.

Merimaskuun rakennetaan uusia omakotitaloja vuosittain n. 15 – 20 kpl, joista n. 50 % sijoittuu kaava-alueille, eli ovat uusia liittyjiä vesihuoltoverkostoihin. Näin tulevaisuudessa vesihuoltoverkostoon on arvioitu liitettäväksi n. 7 - 10 kiinteistöä vuodessa.

Vuonna 2005 vesijohtoon liittyneitä oli 351 taloutta, joista 17 oli kesämökkejä, eli yhteensä noin 1 070 liittyjää. Veden ominaiskulutus vuonna 2005 on asukasmäärätietoihin ja vedenkulutustietoihin perustuen noin 125 l/as/d. Vedenkulutuksen arvioidaan pysyvän suhteellisen tasaisena, joten mitoitusarvona ominaiskulutukselle voidaan pitää 150 l/as/d.

Veden hankinnalle mitoitusperusteina voidaan pitää liittyjämääräennusteiden ja vedenkulutuksen ominaiskulutusennusteiden mukaisia arvioita. Taulukossa 5 on esitetty liittyjämääräennusten vuoteen 2030 asti sekä vedenkulutuksen ennuste. Vedenkulutuksen ennusteessa on käytetty veden ominaiskulutusennusteen mukaista ominaiskulutusta.

Taulukko 5. Ennuste vesihuoltolaitoksen vesijohdon liittyjämääristä sekä vedenkulutuksesta

| Vuosi | 2005 | 2010 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liittyjämäärä (as.) | 1 070 | 1 280 | 1 700 | 2 120 |
| Liittymisaste (%) | 67 | 72 | 83 | 95 |
| Vedenkulutus (m3/a) | 49 298* | 70 080 | 93 075 | 116 070 |
| Vedenkulutus (m3/d) | 135 | 192 | 255 | 318 |

* Ominaiskulutus noin 125 l/as/d

## 2.3 JÄTEVESIMÄÄRÄN JA JÄTEVEDEN KÄSITTELYN KEHITYS

Vuonna 2005 asukasvastineluku oli keskimäärin 460 ja maksimikuormitustilanteessa 660. Jos verkostoon liitetään liittyjämääräennusteiden mukaisesti 12 – 16 kiinteistöä vuodessa, asukasvastineluvun voidaan arvioida kasvavan noin 42 asukkaalla vuodessa. Nykyisen jätevedenpuhdistamon mitoitusarvona on asukasvastineluku 1 200, se saavutetaan arvion mukaan vuonna 2018.

Jäteveden johtamiselle ja käsittelylle mitoitusperusteina voidaan pitää liittyjämääräennusteiden ja vedenkulutuksen ominaiskulutusennusteiden mukaisia arvioita. Mitoitusvirtaamana käytetään ominaisvedenkulutusennustetta ja vuotovesiprosenttina 30 %.

Taulukko 6.Ennuste vesihuoltolaitoksen jätevesiviemärin liittyjämääristä sekä puhdistamolle johdetun jäteveden määrästä

| Vuosi | 2005 | 2010 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liittyjämäärä (as.) | 720 | 870 | 1 290 | 1 710 |
| Liittymisaste (%) | 45 | 49 | 63 | 76 |
| Jätevesimäärä (m3/a) | 52 641 | 61 922 | 91 816 | 121 709 |
| Jätevesimäärä (m3/d) | 144 | 170 | 252 | 333 |

## 2.5 NYKYISEN VESIHUOLLON RIITTÄVYYS

Vesijohtoverkostoa on laajennettu tarpeen mukaan, kun isomman yhteisön tarpeet ovat sitä vaatineet. Vesijohdon rakentamisen ehtona on Merimaskussa pidetty, että vesijohto on taloudellisesti kannattavaa.

Merimaskun vesijohtoverkosto vaatii toimenpiteitä, jotta kesäisin ilmenneet bakteerikasvustot ja epäpuhtaudet saadaan poistettua. Vesijohtoverkostossa on esiintynyt huippukulutusaikoina myös paineongelmia. Merimaskun ja Naantalin välille rakennettava toinen vesijohto vaikuttaa Merimaskun vesijohtoverkoston painetilanteeseen. Vesijohtoverkoston painetilaneten kehittymistä seurataan. Tarvittaessa rakennetaan paineenkorotusasema. Vedenlaadun parantamiseksi olisi harkittava myös muita laitteistoja ja menetelmiä. Myös verkostojen rakentamista lenkeiksi tulisi lisätä.

Jätevesiviemäriverkostoa on rakennettu alueille, joissa asutus on tiivistä. Verkostoa laajennetaan tarpeen mukaan. Sadevedet on hoidettu avo-ojin, vain uusille asemakaava-aluille ollaan rakentamassa sadevesiviemäristöä.

Merimaskun kunnan jätevesien käsittely on katsottu Länsi-Suomen vesioikeudessa riittäväksi. Uutta lupapäätöstä jätevedenpuhdistamolleen Merimaskun on haettava vuoden 2007 loppuun mennessä. Merimaskun jätevedet tullaan tulevaisuudessa johtamaan Naantalin kautta Raision jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Siirtoviemäri Merimaskusta Naantaliin on rakenteilla. Tarkoitus on johtaa Merimaskun jätevedet Raisioon käsiteltäväksi nykyisen lupakauden loputtua vuoden 2007 loppuun mennessä. Raision puhdistamon saneeraushankkeella on ollut ongelmia. Raisio ei ole kiinnostunut ottamaan vastaan lisää kuormitusta ennen kuin ongelmat on saatu ratkaistua. Lounais-Suomen ympäristökeskus on ilmoittanut mahdollisuudesta myöntää Merimaskun jätevedenpuhdistamon toiminnalle jatkoaikaa siihen saakka, että Raision jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessin ongelmat saadaan korjattua.

# 3. VESIHUOLLON TAVOITTEET

## 3.1 KUNNAN VESIHUOLLON TAVOITTEET

Merimaskun kunnan vesihuollon tavoitteet on kehittää vesihuoltoa yhdyskuntakehitystä vastaavasti sekä osallistua alueelliseen yleissuunnitteluun. Vesihuollon suunnittelu kytkeytyy keskeisenä osana yleis- ja asemakaavoitukseen.

Vedenhankinnan ja jakelun perustaivoitteeksi on asetettu mahdollisimman hyvälaatuisen veden toimittaminen kunnan asukkaille. Veden jakelua kehitetään siten, että puhtaan juomaveden saanti voidaan turvata koko vesilaitoksen toimialueella kaikissa tilanteissa. Vedenhankinnan ja jakelun tavoitteisiin pyritään mahdollisimman edullisilla ja laadukkailla ratkaisuilla. Verkoston kunnossapito kuuluu olennaisena osana kustannustehokkaaseen vedenjakeluun.

Jätevesien käsittelyn tavoitteena on haja- ja loma-asutuksen aiheuttaman jätevesikuormituksen vähentäminen. Viemäriverkostoa laajennetaan esiintyvän tarpeen mukaisesti alueilla, joilla se on kustannustehokkaasti järkevää. Verkoston kunnossapito kuuluu olennaisena osana kustannustehokkaaseen jäteveden käsittelyyn.

## 3.2 RAHOITUKSEN JA TUKEMISEN PERIAATTEET

Yhteisten vesihuoltohankkeiden toteuttamisen perusedellytys on se, että rahoitus saadaan järjestettyä. Useimmiten kokonaiskustannukset tulevat katetuiksi vesihuoltolaitoksen omalla rahoituksella ja julkisista varoista maksetulla tuella.

Vesihuoltolaitoksen oma rahoitus koostuu mm. liittymismaksuista, perusmaksuista, käyttömaksuista ja lainoista. Julkisen tuen muotoja ovat mm.

- kuntien antama rahallinen avustus tai muu tuki,

- valtionvaroista myönnettävät avustukset.

Usein kuntien antama tuki on kohdistunut hankkeiden perustamiseen, suunnitteluun ja rakentamiseen. Suoranaisen rahoitustuen määrä on vaihdellut kunnissa yleensä välillä 0–30 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Valtionhallinnon tukitoimenpiteitä ovat mm.

- rahoitustuki eri muodoissaan (vesihuoltoavustukset),

- valtion vesihuoltotyö,

- neuvonta ja ohjaus.

Vesihuoltoavustusta voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle tai vedenhankintaa ja/tai viemäröintiä varten perustetulle yhteisölle taikka kiinteistön haltijalle vesihuoltotoimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta varten. Avustuksen enimmäismäärä on 30 % hyväksyttävistä kustannuksista. Erityisistä syistä voi avustuksen määrä olla 50 %. Valtion tuen osuus vesihuoltoinvestoinneista on viime vuosina ollut vähäinen, vajaat 10 %.

Vesihuoltoavustukset julistaa haettavaksi Suomen ympäristökeskus. Hakemukset tehdään erityisellä lomakkeella, joka toimitetaan määräaikaan mennessä asianomaiselle ympäristökeskukselle. Nykyisin hakemusten jättöaika on vuosittain lokakuun lopussa.

Valtion vesihuoltotyönä voidaan tietyin edellytyksin toteuttaa hankkeita vedensaannin turvaamiseksi tai jätevedenkäsittelyn keskittämiseksi. Tukea myönnetään lähinnä kuntien tai tärkeiden taajamien välisille yhdysvesijohdoille ja siirtoviemäreille. Tällöin ympäristökeskus vastaa työstä ja kunnan osuudeksi jää materiaalien hankkiminen. Toteutettaessa työ valtion työnä, on avustuksen enimmäismäärä 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista ja erityisistä syistä 75 %. Hanketta voidaan esittää vesihuoltotyöksi milloin tahansa, sillä varsinaista hakuaikaa ei ole.

# 4. VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Kehittämistoimenpiteiden perusteina ovat olleet kappaleessa 3 käsitellyt kunnan vesihuollon tavoitteet ja kappaleessa 2 käsitellyt vesihuollon kehitysnäkymät .

## 4.1 VEDEN HANKINTA JA VESIJOHTOVERKOSTO

### 4.1.1 Yhteenveto vedenhankinnan ja vesijohtoverkoston ongelmista

Merimaskulla on oma käytöstä poistettu pohjavedenottamo. Merimaskun kunnalla olisi mahdollisuus olla omavarainen veden hankinnan suhteen, mutta se vaatisi suuria investointeja. Yksin vanhan Taattisten vedenottamon kunnostaminen ei riittäisi pitkään kokoajan kasvavassa Merimaskussa, vaan olisi rakennettava toinen vedenottamo tai ostettava edelleen vettä myös kuntayhtymä Raision – Naantalin vesilaitokselta.

Nykyään kaikki Merimaskun kunnan toimittama vesi ostetaan kuntayhtymä Raision – Naantalin vesilaitokselta ja Taattisten vedenottamo toimii varavedenottamona. Vedenottamon kunnostus vie noin kaksi viikkoa, jotta se saadaan tarvittaessa käyttökuntoon. Jos vedenottamo otettaisiin jatkuvaan käyttöön, olisi laitoksen puhdistusta tehostettava uusilla puhdistusmenetelmillä. Vedenottamo poistettiin käytöstä vuonna 1994, koska sen puhdistusteho ei ollut riittävä.

Kuntayhtymä Raision – Naantalin vesilaitokselta toimitettava vesi ei ole ratkaissut kaikkia veden toimittamisen ongelmia Merimaskussa. Kuntayhtymä Raision – Naantalin vesilaitokselta lähtevä vesi on pääasiassa hyvä laatuista. Merimaskun kunnan verkostonäytteissä sen sijaan on toistuvasti esiintynyt heterotrofisia bakteereja ja ajoittain myös muita ongelmia, kuten kohonneita nitriittipitoisuuksia. Bakteerien esiintyminen johtuu siitä, että verkostoon on pitkien viipymien ja vähäisen virtaaman vuoksi päässyt kertymään sakkaumia ja kasvustoa, jotka heikentävät veden laatua. Vähän klooratun tai klooraamattoman pohjaveden syöttäminen verkostoihin pahentaisi ongelmaa entisestään. Normaalisti kunnossapitotoimi olisi verkoston huuhtelu. Merimaskussa huuhtelu ei kuitenkaan onnistu alueen alhaisen verkostopaineen vuoksi. Toinen huoltotoimenpide on verkoston mekaaninen puhdistus eli ”possutus”, jonka jälkeen verkosto tulee desinfioida. Mekaaninen puhdistus vaatii possutusyhteet, jotta puhdistusvälineet saadaan verkostoon. Paineongelmia on vesijohtoverkostossa esiintynyt lähinnä huippukulutusaikoina korkeilla paikoilla.

### 4.1.2 Esitys veden hankinnan ja vesijohtoverkoston kehittämistoimenpiteistä

Vesi hankitaan jatkossakin ylikunnalliselta vesilaitokselta, kuntayhtymä Raision - Naantalin vesilaitokselta. Raisio ja Naantali ovat mukana Virttaankankaan tekopohjavesihankkeessa. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa hankkeen toteutuessa Virttaankankaan tekopohjaveden johtamisen Merimaskuun. Merimaskun vesijohtoverkosto pyritään liittämään tulevaisuudessa myös Askaisten vesijohtoverkkoon. Liitos lisäisi mm. veden kiertoa verkostossa ja veden toimittamisen varmuutta. Asia on suunnitteilla.

Merimaskun ja Naantalin välille rakennetaan toinen vesijohto siirtoviemärin rakennustöiden yhteydessä. Toinen vesijohto vaikuttanee Merimaskun vesijohtoverkoston painetilanteeseen sitä parantavasti. Vesijohtoverkoston painetilannetta seurataan. Mikäli verkoston paineongelmat jatkuvat, rakennetaan tarvittaessa paineenkorottamo.

Vanha Taattisten vedenottamo pidetään edelleen varavedenottamona. Laitoksen kunto pidetään sellaisena, että tarvittaessa vedenottamo saadaan käyttöön suhteellisen nopeasti, muutaman viikon varoitusajalla.

Vesijohtoverkoston kunnossapitotoimenpiteinä tehdään verkostoon mahdollisesti tarvittavat possutusyhteet. Jatkossa vesijohdon suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä pyritään rakentamaan vesijohdot lenkeiksi ja vältetään pitkiä ja isojen putkien päättyviä päitä, jotta vesi ei jäisi seisomaan pitkäksi aikaa putkeen ja aiheuttaisi näin ongelmia veden laadussa.

Vesijohtoverkoston palo- ja vesipostien sekä sulkuventtiilien sijainnit, kunto ja riittävyys tulee tarkastaa ja rakentaa mahdollisesti lisää sekä kunnostaa vanhat, jotta verkosto saadaan huuhdeltua.

Merimaskun vesijohtoverkostoon rakennetaan kloorinlisäyslaitteisto. Laitteisto rakennetaan joko Merimaskun verkoston runkojohtoon tai Raision – Naantalin vesilaitokselta tulevaan syöttövesijohtoon. Mikäli laitteisto rakennetaan syöttövesijohtoon, hyödyttää se Merimaskun kunnan lisäksi Rymättylän kuntaa. Tällöin neuvotellaan laitteiston rakentamisesta ja kustannusten jakamisesta Rymättylän kunnan kanssa.

Uutta vesijohtoverkostoa rakennetaan edelleen yhdyskuntakehitystä vastaavasti. Uusi vesijohtoverkosto tullaan rakentamaan mm. Mäntylänrinteen kaava-alueelle.

Merimaskun vesijohtoverkosto vaatii kokonaisvaltaisen kartoituksen sen toiminnasta. Putkien koot, virtaamat ja painetiedot tulisi selvittää verkoston järkevän kehittämisen takaamiseksi.

## 4.2 JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA VIEMÄRIVERKOSTO

Merimaskun kunnalla on oma jätevedenpuhdistamo. Puhdistamo purkaa käsitellyt jätevedet Särkänsalmeen. Puhdistamolla on Länsi-Suomen vesioikeuden myöntämä lupapäätös toiminnalleen. Uutta lupapäätöstä pitää hakea vuoden 2007 loppuun mennessä.

Merimasku johtaa tulevaisuudessa jätevetensä Raisioon käsiteltäväksi. Jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Naantaliin ja sieltä edelleen Raisioon. Siirtoviemäri Särkänsalmen kautta Naantalin Luonnonmaalle on rakenteilla. Jätevesien käsittelyä omalla puhdistamolla jatketaan, kunnes siirtoviemäri valmistuu ja jätevedet voidaan johtaa Raisioon. Lounais-Suomen ympäristökeskus on ilmoittanut mahdollisuudesta saada jatkoaikaa Merimaskun jätevedenpuhdistamon toiminnalle, kunnes jätevesien pois johtaminen muualle käsiteltäväksi on mahdollista.

Viemäriverkostoa laajennetaan esiintyvän tarpeen mukaisesti alueilla, joilla se on kustannustehokkaasti järkevää. Viemäriverkostoa tullaan laajentamaan Mäntylänrinteen kaava-alueelle. Muita mahdollisesti viemäröitäviä alueita ovat Kukolaistentien alue, Jaakkolan alue, Iskolantien ja Varpusuontien alkuosat, Horjan alue sekä Killaistentien alue. Vaihtoehtona perinteiselle viettoviemäröinnille tulee miettiä paineviemärijärjestelmää. Viemäröimättömillä alueilla tehostetaan kiinteistökohtaista jäteveden käsittelyä antamalla opastusta kiinteistön omistajille.

Nykyistä viemäriverkostoa on kunnostettava, jotta hule- ja vuotovesien osuutta puhdistamolle tulevasta jätevedestä saadaan pienemmäksi. Siten nykyisen puhdistamon hyvä toiminta taattaisiin ja ohijuoksutukset vähenisivät. Sadevesiviemäröintiä rakennetaan vain uusille alueille.

# 5. VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

## 5.1 TEKNISET SUUNNITELMAT

Tämä kehittämissuunnitelma ei sisällä varsinaista teknistä suunnitelmaa. Vedenhankinta pysyy lähitulevaisuudessa entisellään. Uudet vesihuoltolinjaukset ja kloorinlisäyslaitteisto sekä mahdolliset possutusyhteet ja muut vaativat oman erillisen suunnitelman. Jätevesien käsittely pysyy entisellään, kunnes jätevedet voidaan johtaa Raisioon käsiteltäväksi. Viemäriverkstoa tullaan laajentamaan uusille kaavoitettavielle alueille ja jo viemäröityjen alueiden läheisyyteen. Uudet viemärilinjaukset vaativat erillisen suunnitelman.

## 5.2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISRATKAUSIT

### 5.2.1 Veden hankinta ja vesijohtoverkosto

Veden hankintaa ja jakelua jatketaan olemassa olevalla vesijohtoverkostolla. Verkoston nykytilanne, kapasiteetti ja toiminta, on tarkasteltava tulevia toimenpiteitä varten. Uusia alueita vesijohdon piiriin on rakentumassa lähiaikoina mm. Mäntylänrineten kaava-alueelle. Naantaliin rakennettavan siirtoviemärin yhteyteen rakennetaan toinen yhdysvesijohto. Merimaskun vesijohtoverkoston liittäminen Askaisten verkostoon selvitetään.

Vesijohtoverkostoon rakennetaan kloorinlisäyslaitteisto vesijohtovedessä esiintyvien bakteerikasvustojen välttämiseksi. Huoltoa varten rakennetaan possutusyhteitä. Palo- ja vesipostien sekä sulkuventtiilien sijainnit, kunto ja riittävyys tarkistetaan ja tarvittaessa rakennetaan uusia ja korjataan vanhat.

Kunta päivittää vesilaitoksen toiminta-aluerajauksen.

Kehittämissuunnitelmaa toteutettaessa laaditaan yksityiskohtaiset linja- ja laitesuunnitelmat. Suunnitelmien yhteydessä tarkistetaan mm. vesijohto- ja viemärilinjojen mitoitukset. Vesihuoltoverkostoa laajennetaan yhdyskuntatarpeiden mukaisesti.

### 5.2.2 Jätevesien käsittely ja viemäriverkosto

Jätevedenkäsittely jatkuu entisellään siihen saakka, kunnes jätevedet voidaan johtaa Raisioon käsiteltäväksi. Jätevedet tullaan johtamaan Naantalin kautta Raisioon. Siirtoviemärin Naantaliin on rakenteilla. Tavoitteena on, että jätevedet voidaan johtaa Raisioon viimeistään vuoden 2007 lopulla. Mikäli jäteveden käsittelyä joudutaan jatkamaan Merimaskun omalla puhdistamolla vuoden 2007 jälkeen, haetaan puhdistamon toiminnalle jatkoaikaa Lounais-Suomen ympäristökeskukselta.

Jätevesiviemäriverkostoa laajennetaan tarpeen mukaan. Viemäriverkoston piiriin ollaan rakentamassa Mäntylänrinteen kaava-aluetta. Lisäksi verkostoa tullaan mahdollisesti laajentamaan Kukolaistentien ja Jaakkolan alueille, Iskolantien ja Varpusuontien alkuosiin sekä Horjan ja Killaistentien alueille. Nykyistä verkostoa saneerataan, jotta vuotovesien määrää saataisiin pienennettyä.

Myös sadevesiviemäröintiä rakennetaan tarpeen mukaan, lähinnä uusille asemakaava-alueille. Sadevesiviemäri rakennetaan Mäntylänrinteen kaava-alueelle.

Kunta päivittää viemärilaitoksen toiminta-alueet erikseen jätevesi- ja sadevesiviemärille.

## 5.3 VESIHUOLLON ORGANISAATIO

Vesi- ja viemärilaitoksen organisaatio pysyy entisellään.

Vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty kunnan kirjanpidosta 1.1.2002 alkaen. Kunta päättää edelleen maksujen yleisistä perusteista sekä investoinneista.

## 5.4 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Merimaskun kunnan alueella toteutettavat hankkeet tulevat olemaan pääasiassa ympäristövaikutuksiltaan positiivisia. Viemäriverkoston laajennukset vähentävät hajakuormitusta kunnan alueella. Vesijohtoverkoston laajeneminen parantaa asuinympäristön viihtyisyyttä ja kohentaa ympäristöterveydenhuoltoa erityisesti alueilla, joilla kaivoveden laatu on huono. Vesijohtoverkostoon tehtävät saneeraukset parantavat veden laatua ja näin ollen parantavat myös ympäristön viihtyisyyttä ja ympäristöterveydenhuoltoa. Negatiiviset ympäristövaikutukset ovat mm. rakentamisesta aiheutuvia hetkellisiä melu- ja liikennehaittoja.

## 5.5 VESIHUOLLON TOIMINTA-ALUE

Kunnan on määriteltävä toiminta-alueet vesihuollolle. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä laitoksen verkostoon. Liittämisvelvollisuudesta voi vapautua erityisin perustein. Vapautumisesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Tällöin on vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja alueelliselle ympäristökeskukselle varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen on oltava sellainen, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella noudatetaan sekä vesihuoltolaitoksen että toiminta-alueeseen kuuluvan kiinteistön osalta vesihuoltolaissa annettuja määräyksiä.

### 5.5.1 Vesilaitoksen toiminta-alue-ehdotus

Merimaskun vesilaitoksen alustavaksi toiminta-alueeksi ehdotetaan seuraavanlainen aluejako (kartta VHT-503-C7824-200):

- asemakaava-alueet ja Hellemaan palstoitusalueet

- 20 m runkovesijohtojen molemmin puolin

- Kirkonkylä

- Järvensuun alue

- Sannaisten alue

- Mäntylänrinteen kaava-alue

Vesijohtoverkostoon liitettävän rakennuksen on sijaittava vesilaitoksen toiminta-alueella. Ehdotus käsittää lähinnä jo nykyäänkin vesijohtoverkoston piirissä olevat alueet tai alueet, joihin on jo suunniteltu vesijohtoverkosto. Toiminta-alueita laajennetaan tarpeen mukaan. Kunta määrittelee vesilaitoksen toiminta-alueet.

### 5.5.2 Viemärilaitoksen toiminta-alue-ehdotus

Viemärilaitoksen jätevesiviemäröinnin toiminta-alueeksi ehdotetaan seuraavanlainen aluejako (kartta VHT-503-C7824-200):

- Särkänsalmen asemakaava-alue

- Hellemaan palstoitussuunnitelma-alue

- Mojoisten koulukeskus

- Kirkonkylä

- Järvensuun alue

- Mäntylänrinteen kaava-alue

Sadevesiviemäröinnille määritetään oma toiminta-alueensa. Sadevesiviemäröinnin toiminta-alueen piiriin ehdotetaan Järvensuun aluetta (kartta VHT-503-C7824-200). Toiminta-alueeseen liitetään uudet rakennettavat asemakaava-alueet sekä alueet, joille on jo rakennettu sadevesiviemäröintiä.

Viemäriverkostoon liitettävän rakennuksen on sijaittava viemärilaitoksen toiminta-alueella.

Ehdotus toiminta-alueista käsittää lähinnä jo nykyäänkin viemäriverkoston piirissä olevat alueet tai alueet, joihin on jo rakenteilla viemäriverkosto. Toiminta-alueita laajennetaan tarpeen mukaan. Kunta määrittelee viemärilaitoksen toiminta-alueet.

## 5.6 KIINTEISTÖKOHTAINEN VESIHUOLTO

Keskitetyn vesihuollon ulkopuolelle jäävät kiinteistöt ratkaisevat vedenhankinnan ja jätevesien käsittelyn kiinteistökohtaisilla menetelmillä. Kunta antaa neuvoja laitteistoiden hankinnassa, rakentamisessa ja hoidossa tai opastaa muiden asiantuntijoiden puheille.

Kunnasta tulee saada asiantuntevaa neuvontaa kiinteistökohtaisissa vesihuoltoasioissa tai opastusta muuhun asiantuntevaan paikkaan.

### Veden hankinta

Kiinteistökohtainen veden hankinta toteutetaan joko maakaivolla tai kallioporakaivolla. Kiinteistölle sopiva kaivotyyppi riippuu vallitsevista olosuhteista, kuten kaivon sijainnista ja maaperäolosuhteista. Veden laadusta riippuen kaivon yhteyteen voidaan joutua hankkimaan erilaisia vedenkäsittelylaitteita esim. raudan ja mangaanin poistoa varten.

Kaivon toiminnan kannalta on tärkeää valita tarkasti kaivon sijainti, jotta voidaan välttää mahdollisesta huonosta jätevedenkäsittelystä johtuvat bakteeriongelmat sekä maa- ja metsätaloudesta aiheutuvat haitat. Myös kaivon rakentamisvaiheet tulee tehdä huolellisesti, jotta saadaan hyvin toimiva kaivo ja vältytään turhilta ongelmilta.

Keskitetyn vesihuollon ulkopuolella olevissa kiinteistöissä tulisi kiinnittää erityistä huomiota veden laatuun. Jo olemassa olevien kaivojen veden laatu tulisi myös varmistaa ja tarpeen vaatiessa tehdä tarvittavat korjaustoimenpiteet veden laadun parantamiseksi.

### Jäteveden käsittely

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn vaatimuksina Merimaskussa on nykyään umpisäiliö mustille jätevesille ja kaksi saostuskaivoa ja maaperäkäsittely harmaille jätevesille kiinteistöille, joissa on vesivessa ja sijaitsevat rantavyöhykkeellä (0 - 200 m rannasta). Muille kiinteistöille jätevesien käsittelyyn on riittänyt kolme saostuskaivoa ja maaperäkäsittely. Pohjavesialueilla ei sallita maaperäkäsittelyä lainkaan. Vanhoille kiinteistöille, joiden jäteveden käsittelylaitteet eivät ole enää uuden lainsäädännön ja vaatimusten mukaisia, on asennettava uudet vaatimukset täyttävät käsittelymenetelmät ympäristönsuojelumääräyksissä mainittujen määräysten ja aikataulun mukaisesti. Kiinteistökohtaiset jätevesien käsittelymenetelmät olisi syytä kartoittaa mm. seurantaa varten ja kunnan olisi hyvä laatia ympäristönsuojelumääräykset.

Jäteveden käsittelylaitteita ja maasuodatuskenttiä rakennettaessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti juomavesikaivojen sijaintiin, maaperäolosuhteisiin ja pohjaveden virtaussuuntiin.

Keskitetyn viemäröinnin ulkopuolelle jääviltä kiinteistöiltä vaadittava jätevesien käsittelytaso tulisi kirjata ympäristönsuojelumääräyksiin. Määräyksissä tulee huomioida erikseen alueelliset erityismääräykset, kuten ranta-alueilla ja pohjavesialueilla sekä pienet saaret. Lisäksi ympäristönsuojelumääräyksistä tulee käydä ilmi siirtymäaika, jona aikana myös vanhojen kiinteistöjen on täytettävä edellä mainittu jäteveden käsittelyn vaatimustaso. Kiinteistökohtaiseen jätevedenkäsittelyyn liittyvistä asioista tulee tiedottaa viemäriverkoston ulkopuolelle jääviä kuntalaisia.

## 5.7 TOIMINTAVARMUUS JA VARAUTUMINEN POIKKEUSTILANTEISIIN

### Sammutusvesihuolto

Sammutusvesilaitteistojen kytkemisestä vesihuoltolaitoksen verkkoon tehdään tapauskohtaisesti erillissopimukset. Pelastuslaitos hoitaa sammutusvesihuollon.

### Varautuminen poikkeus- ja häiriötilanteisiin

Yleisesti ottaen vedenhankinnan varmuus on hyvä. Merimaskun kunnalla on mahdollisuus kunnostaa parissa viikossa Taattisten pohjavedenottamo käyttövalmiiksi. Vedenhankinnan varmuus paranee huomattavasti, kun Naantaliin rakennetaan toinen yhdysvesijohto siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä. Lisäksi vedenhankinnan varmuutta tulevaisuudessa parantaa mahdollisesti rakennettava yhdysvesijohto Askaisiin.

### Yhteistyön kehittäminen

Merimaskun kunta jatkaa yhteistyötä Mälsälän kylään vireillä olevan vesiosuuskuntahankkeen kanssa.

Merimaskun kunta selvittää yhdessä Askaisten kunnan kanssa vesijohtoverkostojen yhdistämisen mahdollisuutta. Yhteistyötä puhtaan veden osalta Naantalin kunnan ja Naantalin – Raision vesilaitoksen sekä Rymättylän kanssa jatketaan.

Jätevesipuolella Merimaskun kunta jatkaa ja edistää yhteistyötä Naantalin ja Raision kanssa.

## 5.8 TOIMENPIDEOHJELMA

Jäteveden käsittelymenetelmien eri vaihtoehdot tulee selvittää tarkasti. Asian tiimoilta tulee Merimaskulle lähivuosina mittavia investointeja.

Lisäksi kustannuksia vesihuollon osalta teettää uusien alueiden vesihuoltojen rakentaminen sekä jo olevan vesihuoltolinjaston kunnossa pitäminen.

Taulukossa 7 on esitetty Merimaskun kunnan vesihuollon toimenpideohjelma vuosille 2007 – 2014. Toimenpideohjelmassa esitettyissä kustannusarvioissa ei ole otettu huomioon hankkeiden suunnittelukustannuksia.

Taulukko 7. Toimenpideohjelma

| N:o | Kohde: | Toimenpide | Toteutus aikataulu | Kustannus arvio (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | Olemassa olevan verkoston ylläpito | 2007 | 3 000 € |
| 2 | SU1 | Askaisten vesijohdon suunnittelu | 2007 | 15 000 € |
| 3 | O | Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden päivitys | 2007 | 1 500 € |
| 4 | SU3 | Särkänsalmen alitus | 2007 | 250 000 € |
| 5 | O | Olemassa olevan verkoston ylläpito | 2008 | 3 000 € |
| 6 | SU3 | Särkänsalmen alitus | 2008 | 92 000 € |
| 7 | SU4 | Possutusyhteiden rakentaminen | 2008 | 1 100 €/kpl |
| 8 | SU5 | Mäntylänrinteen kaava-alueen vesihuoltoverkoston rakentaminen | 2008 | 65 000 € |
| 9 | O | Olemassa olevan verkoston ylläpito | 2009 | 3 000 € |
| 10 | SU5 | Mäntylänrinteen kaava-alueen vesihuoltoverkoston rakentaminen | 2009 | 160 000 € |
| 11 | O | Olemassa olevan verkoston ylläpito | 2010 | 3 000 € |
| 12 | SU6 | Kukolaistentien vesihuoltoverkosto | 2010 | 110 000 € |
| 13 | SU2 | Kloorinlisäyslaitteiston rakentaminen | 2010 | 15 000 € |
| 14 | O | Olemassa olevan verkoston ylläpito | 2011 | 3 000 € |
| 15 | SU7 | Jaakkolan alueen sekä Iskolantien ja Varpusuontien alkuosien vesihuoltoverkostot | 2011 | 100 000 € |
| 16 | O | Olemassa olevan verkoston ylläpito | 2012 | 3 000 € |
| 17 | SU8 | Horjan alueen vesihuoltoverkosto | 2012 | 30 000 € |
| 18 | O | Olemassa olevan verkoston ylläpito | 2013 | 3 000 € |
| 19 | O | Olemassa olevan verkoston ylläpito | 2014 | 3 000 € |
| 20 | SU9 | Killaistentien alueen vesihuoltoverkosto | 2014 | 71 000 € |

O = olemassa oleva verkosto

Kehittämissuunnitelman tavoitteet ja rakennushankkeiden toteutukset tarkastetaan vuosittain.

# 6. YHTEENVETO

Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma ei ole oikeudellisesti sitova asiakirja, vaan se toimii viranhaltijoiden ja päättäjien työkaluna kunnan eri toimintoja kehitettäessä ja talousarviovalmistelussa. Erityisesti on syytä korostaa maankäytön suunnittelun, terveydensuojelun ja ympäristönsuojelun yhteyttä vesihuollon kehittämiseen.

Merimaskun kunnalla olisi mahdollisuus olla omavarainen vesihuollon järjestämisessä kuntalaisilleen. Taloudellisesti on ollut järkevää hoitaa veden hankinta kuitenkin kuntayhteistyön kautta. Merimaskun kuntaan puhdas vesi johdetaan kuntayhtymä Raision – Naantalin vesilaitokselta, vesi ostetaan Naantalilta.

Tulevaisuudessa puhtaan ja laadultaan hyvän veden saanti taataan edelleen jatkuvalla kuntayhteistyöllä sekä Merimaskun vesijohtoverkoston kunnostamisella. Vesijohtoverkko on puhdistettava joko huuhtelemalla tai mekaanisesti puhdistamalla. Huuhtelu ei onnistu ennen verkoston painetilanteen paranemista ja mekaaninen puhdistus ei onnistu ennen ”possutusyhteiden” rakentamista. Verkoston painetilannetta seurataan ja paineenkorotusasema rakennetaan tarvittaessa. ”Possutusyhteiden” rakentamisen lisäksi rakennetaan kloorin lisäsyöttöä varten tarvittava laitteisto. Vesijohtoverkostoa rakennettaessa on kiinnitettävä huomiota verkoston rakentamiseksi lenkeiksi ja on vältettävä halkaisijaltaan suuria ja pitkiä vesijohdon päättyviä päitä.

Jätevesien käsittely hoidetaan kunnan omalla jätevedenpuhdistamolla, kunnes siirtoviemäri valmistuu ja jätevedet voidaan johtaa Raision jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Merimaskun omalta jätevedenpuhdistamolta käsitellyt jätevedet johdetaan Särkänsalmeen. Puhdistamolla on Länsi-Suomen vesioikeuden antama lupapäätös toiminnalleen. Uutta lupapäätöstä on haettava vuoden 2007 loppuun mennessä. Mikäli jätevesiä ei tähän mennessä voida johtaa Raisioon, haetaan puhdistamon toiminnalle jatkoaikaa siksi, kunnes jätevesien käsittely Raisiossa on mahdollista. Siirtoviemäri jätevesien johtamiseksi Naantalin kautta Raisioon on rakenteilla.

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyasioissa on seurattava vielä valtakuntatasolla tapahtuvaa lainsäädäntöä ja yleisten ohjeiden kehittymistä. Kunnan on opastettava kuntalaisia kiinteistökohtaisissa vesihuoltoasioissa.

Kunta päivittää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet. Uutta vesihuoltoverkostoa rakennetaan yhdyskuntatarpeiden mukaisesti kun se on taloudellisesti kannattavaa.